## Slide 1
Eerste praktische benadering
DJI mini Pro 3 & 4

## Slide 2
Hoe bedien je een drone – aerodynamica van een drone
Een drone besturen is niet moeilijk…
Maar..
Veilig met een drone vliegen en efficiënt en
snel reageren op noodsituaties vraagt veel
training!

## Slide 3: Hoe bedien je een drone – aerodynamica van een drone
Zodra de propellers ten opzichte van elkaar
in draaisnelheid veranderen zal de drone zich
in de richting verplaatsen waar de propellers
het langzaamst draaien. Bij een drone maakt
het niet uit in welke richting dit gebeurt en
daardoor kun je met een drone in ieder
gewenste richting vliegen

## Slide 4: Risico’s bij het inzetten van een drone
Beperkingen van het toestel
Weersomstandigheden
Batterij
Payload en verdeling van de lading
Magnetische storingen
Communicatiestoringen
Fly-away
Dieren en mensen
Bemande luchtvaart
GPS Spoofing
Botsen
Vortex

## Slide 5
Verwijder de gimbal bescherming
Klap de achterste armen uit, gevolgd door de voorste armen en vervolgens alle propellerbladen
Plaats de Drone op een propere zone. Gebruik het landingsplatform en zet de zone af met kegels
Vermijd zand of keitjes
Druk 1x kort en 1x lang op de powerknop om de drone te activeren
Voorbereiding voor de vlucht

## Slide 6
Haal de joysticks uit de opbergsleuven en monteer ze op de afstandsbediening
Druk 1x kort en 1x lang op de powerknop om de drone te activeren
Wacht, indien er tijd is, tot de drone met het gps signaal verbonden is en het homepoint wordt vastgelegd
Voorbereiding voor de vlucht

## Slide 7
Schema

## Slide 8: RC afstandsbediening
Joysticks – Gebruikt om de beweging van de drone te besturen
Statusled – groen is verbonden, rood is niet verbonden
Ledlapmpjes accuniveau
knop voor vliegpauze (1x drukken) Terug naar thuisbasis RTH (knop ingedrukt houden)
vliegstandschakelaar: Cine, normaal en sport-modus
Aan- en uitknop (1 maal drukken is accucontrole, vervolgens nogmaals langer drukken is opstarten)
touchscreen
Usb-c poort (opladen of aansluiten pc)
sleuf Micro sd-kaart
Hostpoort Usb-c – aansluiten telefoondongle

## Slide 9: RC afstandsbediening
Gimbalwiel – kantelhoek camera bedienen
opnameknop
zoomregeling camera
Scherpstellings-/sluiterknop
luidspreker

## Slide 10: RC afstandsbediening
16) opbergsleuf joystick
17) Aanpasbare C2 knop – aan te passen in DJI Fly app
18) Aanpasbare C2 knop – aan te passen in DJI Fly app

## Slide 11
Normale stand:
    Maakt gebruik van GNSS, vw aw en nw zichtsystemen, infrarooddetectiesysteem
    10m/s
Sportstand
    Maakt gebruik van GNSS, nw zichtsysteem
    Obstakeldetectie is UITGESCHAKELD
    16m/s
Cine-modus
    Zelfde instellingen zoals normale stand maar gelimiteerde vliegsnelheid
    Heel stabiel beeld
Vliegstanden

## Slide 12
GNSS staat voor Global Navigation Satelite System en is een verzamelnaam voor alle GNSS systemen.
Vaak wordt GNSS verward met GPS. GPS is een onderdeel van GNSS.
GPS - GNNS

## Slide 13
Aangeduid met A op de controller
    Wanneer de zichtsystemen niet beschikbaar zijn
    En/of GNNS-signaal zwak is of GPS-signaal wegvalt
Drone maakt zelfstandig bewegingen – als piloot zelf bijsturen zodat deze niet mee gaat met de wind
Zo veilig en snel mogelijk proberen te landen
https://www.youtube.com/watch?v=TkXqlOIn3n0
ATTI (attitude)

## Slide 15
Voldoende tijd voorzien bij opstart om homepoint te updaten
    Smart RTH
    RTH bij laag accuniveau
    Uitvalbeveiligde RTH
Drone tijdens het vliegen RTH – sensor vooraan en onder werkt. Zijkant niet
RTH – Return to Home

## Slide 16
Als Gnns-signaal sterk genoeg is keert hij terug naar je laatst ingestelde homepoint
    Door op knop RTH te drukken tot je een beep hoort(knop 4 op afbeelding)
    Indien >50m afstand gaat de drone eerst naar de ingestelde RTH hoogte
Tip: verander je kaartweergave linksonder naar je Compass
Smart RTH

## Slide 17
Capaciteit intelligent flight battery gedaald tot punt waar drone mogelijk niet meer veilig kan terugkeren
Waarschuwingsmelding
Je kan RTH onderbreken door kort op RTH knop te drukken
Automatisch landen kan NIET worden geannuleerd, maar je kan bijsturen bij het dalen
RTH bij laag accuniveau

## Slide 18
Na verlies van signaal van de afstandsbediening
Moet ingesteld worden in DJI Fly app
Als het homepoint goed geregistreerd is, GNNS-signaal goed en kompas normaal en als het verloren signaal langer dan 3 seconden is
Uitvalbeveiligde RTH

## Slide 19
Zichtsystemen en infraroodsystemen
2 infraroodmodules. Helpt om huidige positie te behouden. Nauwkeuriger stil te hangen en om binnenshuis of in andere omgevingen waarin geen GNNS-signaal is te vliegen,

## Slide 20
Open
Alle recreatieve piloten mogen vluchten uitvoeren in de categorie OPEN. Professionele exploitanten mogen hun vluchten ook uitvoeren in de categorie OPEN zolang zij zich aan de relevante exploitatievoorwaarden houden.
Specific
Als ze niet aan de voorwaarden van de categorie OPEN kunnen voldoen. Vluchten met een verhoogd risico, vliegen hoger dan 120 m AGL, boven mensen, buiten zicht (BVLOS), voor dropping.
Certified
Specifieke vluchten en toestellen die individueel moeten beoordeeld worden. (Nog niet in België van toepassing)
Wetgeving rond drones

## Slide 21
UAS |  | Exploitatie |  | Exploitant/Piloot |  | 
Klasse | Maximumgewicht | Subcategorie | Beperkingen | Registratie exploitant | Opleiding piloot | Minimumleeftijd piloot
Eigen bouw / Niet-Cx UAS | < 250 g | A1 (mag ook in A3 vliegen) | - Mag vliegen boven niet-betrokken mensen - Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen | Nee, tenzij deze uitgerust is met een camera of sensor en geen speelgoeddrone is. | Geen opleiding vereist | Geen minimumleeftijd
C0 |  |  |  |  | De gebruikershandleiding lezen | 14 Geen minimumleeftijd als het een speelgoeddrone is
C1 | < 900 g |  | - Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen - Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen | Ja | - De gebruikershandleiding lezen - De online opleiding volgen - Slagen voor het online theorie-examen | 14
C2 | < 4 kg | A2 (mag ook in A3 vliegen) | - Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen - Moet op 30 m horizontale afstand blijven van niet-betrokken mensen (5 m in trage modus) |  |  | 
C2 | < 4 kg | A2 (mag ook in A3 vliegen) | - Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen - Moet op 30 m horizontale afstand blijven van niet-betrokken mensen (5 m in trage modus) |  | - De gebruikershandleiding lezen - De online opleiding volgen - Slagen voor het online theorie-examen - Verklaren een praktijkopleiding te hebben gevolgd - Slagen voor het schriftelijk examen bij het DGLV | 16
C3 | < 25 kg | A3 | - Ver weg van bevolkte gebieden vliegen (> 150 m) - Moet op 30 m horizontale afstand blijven van eventuele omstanders |  |  | 
C4 | < 25 kg | A3 | - Ver weg van bevolkte gebieden vliegen (> 150 m) - Moet op 30 m horizontale afstand blijven van eventuele omstanders |  | - De gebruikershandleiding lezen - De online opleiding volgen - Slagen voor het online theorie-examen | 14
Eigen bouw / Niet-Cx UAS |  |  |  |  |  | 

## Slide 22
Te controleren op website van Skeyes
Skeyes Drone Planner (DSA applicatie)
Skeyes Drone Map (vroeger Droneguide)
NOTAM op Skyes AIM Meteo Briefing
METEO op Skyes Meteo information
Waar mag men vliegen (bij NIET interventie opdrachten)

## Slide 23
Weather Pro
Windy
Aero Weather
Station WX
Aurora fcst
UAV Forecast
Nuttige meteo-Apps

## Slide 24
Probeer de procedure te volgen die wordt beschreven in de checklist vóór de vlucht die is uitgeschreven, inclusief
het opstijgen en het uitvoeren van een basiscontroles.
Nadat je de checklist met succes hebt voltooid, moet je de drone laten landen en vervolgens de checklist na de
vlucht invullen.
(CHECKLIST VOLGT NOG)
Praktijk – Wat wordt er van je verwacht?

## Slide 25
Praktijk – VIERKANT VLIEGEN, HEEN EN TERUG

## Slide 26
Praktijk – CIRKEL VLIEGEN, HEEN EN TERUG

## Slide 27
Praktijk – ACHT VLIEGEN

## Slide 28
Praktijk – SLALOM VLIEGEN

## Slide 29
Praktijk – VIERKANT VLIEGEN, VOORWERP IN BEELD

## Slide 30
Praktijk – ROND VOORWERP VLIEGEN MET CONSTANT VOORWERP IN BEELD

## Slide 31
Praktijk – VLIEG WEG, KOM AL SLALOMMEND TERUG

## Slide 32
Praktijk – ROND IETS VLIEGEN, HOU HET VOORWERP IN BEELD, VOLG EEN OPWAARTSE SPIRAAL

## Slide 33
https://youtu.be/RX2hiIb39Wc Box Drill with Yaw
https://youtu.be/HTF8HTa9ZTA Pitch en Yaw combineren, 8’tjes (tot min 2 interessant)
Extra info